B.271.6.2017     					         Radziejów, dnia 6 grudnia 2017 r.

dot. przetargu nieograniczonego na Budowa stacji uzdatniania wody wykonywana w ramach zadania: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Radziejowie III etap wraz z budową stacji uzdatniania wody”

Na podstawie art. 38 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień

(Dz. U. 2017 poz. 1579 ze zm.) udzielam odpowiedzi na pytania z dnia 05.12.2017 roku, data wpływu 05.12.2017 roku:

Pytanie 13.

Prosimy o doprecyzowanie parametrów dmuchawy, ponieważ dmuchawy dostępne na polskim rynku (posiadające atest PZH) przy wymaganiach wskazanych w projekcie str. 13: nadciśnienie 600 mbar, wydajność 250m3/h nie są możliwe do osiągnięcia za pomoc silnika 5,5kW.

Odpowiedź 13.

Zamawiający informuje, że w części opisowej projektu budowlanego, w punkcie 2.6.4. Płukanie filtrów, przedstawiono charakterystykę dmuchawy. Moc dmuchawy powinna wynosić min. 7,5 kW.